## Slide 1: 基于openMSP430的三模冗余系统设计
赵越
西北工业大学计算机学院
2014年9月

## Slide 2: 目录
OpenMsp430 系统结构
  内部模块和连接关系
  存储器结构
三模冗余(TMR)概述
  判决器
  判决的粒度
TMR OpenMsp430系统结构
  初期设想
  存在的问题

## Slide 3: OpenMsp430 系统结构
一个处理单元
  Frontend
  Execution Unite
    Reg File
    ALU
三条总线
  PMEM BUS
  DMEM BUS
  Peripheral BUS

## Slide 4: 内部模块和连接关系
Frontend
  取指
  指令译码器(译码状态机)
  处理终端
  Reg PC
Execution Unit
  指令执行状态机
  操作数的读取和写回
Register File
  提供操作数
  写回操作数
ALU
  计算数值
  计算地址(加法器)
SDI(Serial Debug Interface)
  遍历寄存器(Scan mode)
  UART I2C控制器
  访问内存总线

## Slide 5: 存储器结构
64KB编址空间
外设寄存器,DMEM,PMEM统一编址
512B外设寄存器空间
  256x8bit
  128x16bit

## Slide 6: 三模冗余(TMR)概述
三模冗余系统简称TMR(Triple Modular Redundancy)，是最常用的一种容错设计技术．
三个模块同时执行相同的操作，以多数相同的输出作为表决系统的正确输出，通常称为三取二．
三个模块中只要不同时出现两个相同的错误，就能掩蔽掉故障模块的错误，保证系统正确的输出．
由于三个模块是互相独立的，两个模块同时出现错误是极小概率事件，故可以大大提高系统的可信性．

## Slide 7: 判决器
A | B | C | Out | Check
0 | 0 | 0 | 0 | 00
0 | 0 | 1 | 0 | 11
0 | 1 | 0 | 0 | 10
0 | 1 | 1 | 1 | 01
1 | 0 | 0 | 0 | 01
1 | 0 | 1 | 1 | 10
1 | 1 | 0 | 1 | 11
1 | 1 | 1 | 1 | 00
A B C 三个输入
Out 判决器输出
Check 错误检测
00:无错误 01:A错误 10:B错误 11:C错误
Out=(A&B) | (A&C) | (B&C)
Check[1]=B ^ C
Check[0]=A ^ C

## Slide 8: 判决的粒度
输入
处理
输出
输入
处理
输出
输入
处理
输出
判决
判决
判决
判决

## Slide 9: TMR OpenMsp430 初期设想
判决逻辑

## Slide 10: 问题
1.时钟和外设问题
时钟由OpenMsp430内部生成,是否会出现问题
OpenMsp430存在系统内部的外设,是否会出现问题
2.TMR的粒度问题
现在TMR的粒度比较粗糙,是否需要细化,如何细化?

## Slide 11
Thanks for your attention !